## Slide 1
32-bit Bootloader Keil Setting
- A31G213
Leader of Microcontroller Technology
Global Top Smart MCU Innovation Company
2020. 02. 18

## Slide 2: bootcode.c 생성 프로젝트
a. Application Code로 점프하기 위한 부분을 startup 코드에 추가
ⓐ

## Slide 3: bootcode.c 생성 프로젝트
1. Bootcode 프로젝트 파일 크기에 맞게 메모리 사이즈 설정
예) 4KB (0x1000)
①

## Slide 4: bootcode.c 생성 프로젝트
2. 컴파일 후 생성된 Hex 파일을 'bootcode.c' 파일로 변환하기 위한 사용자 명령어 입력
경로) Keil 프로젝트의 'Tools' 폴더에 ‘ConvIntelHex_V2.7.exe‘ 프로그램 위치
3. Output 폴더에 생성된 'bootcode.c‘ 파일 확인
②
③

## Slide 5: User application with bootcode.c
1. Bootcode 영역을 침범하지 않도록 메모리 시작 주소 및 크기 변경
예) Bootcode 영역이 4KB 인 경우, 사용자 코드의 시작 주소를 0x0  0x1000 으로 변경
2. Bootcode 영역으로 할당할 메모리 주소 설정
①
②

## Slide 6: User application with bootcode.c
3. 메인 코드에서 Bootcode 영역을 침범하지 않도록 인터럽트 벡터 주소 변경
위치) 메모리 시작 주소로 맞춰 줌
③

## Slide 7: User application with bootcode.c
4. Startup 코드의 main 시작 주소 확인
위치) BootCode 영역 시작 주소로 맞춰 줌
④

## Slide 8: User application with bootcode.c
⑤
5. 최초로 Bootcode 영역을 설정할 경우, bootcode.c 파일을 실행하기 위한 메모리 영역 설정
6. Bootcode 영역이 지워지지 않았다면, 다음번 프로젝트부터는 ‘⑤ 부분' 수행할 필요 없음
- 프로젝트 파일에 'bootcode.c‘ 파일 추가 및 메모리 영역 설정 안해도 됨
From ‘bootcode.c‘
생성 프로젝트

## Slide 9: User application with bootcode.c
7. 프로젝트 컴파일 후 생성된 Hex 파일을 MICOM에 다운로드
- 이후부터 PC UART 프로그램 사용하여 다운로드 가능
⑦

## Slide 10
ABOV Semiconductor,
more than meets the eye!
For more information, visit our website http://www.abov.co.kr/